## Slide 1: 节约型公共机构示范单位 评价标准解读
海南省机关事务管理局 2015年8月

## Slide 2: 评价标准主要内容

## Slide 3
适用范围
  国家机关、教育、科技、文化、卫生、体育等系统节约型公共机构示范单位创建工作
  验收评价环节
评价对象
  单个公共机构
  合署办公的公共机构集体
总则

## Slide 4
序号 | 评价单元 | 评价项目 | 分值
1 | 能源资源消耗指标★ | 用能量指标 ★ 、用水量指标 ★ 节约能源资源目标完成情况 ★ | 35
2 | 管理制度与实施 | 管理机构、管理制度、能源计量、能源资源消耗统计、分析和公示、能源审计、用能设备、运行管理、公务用车管理、宣传培训 | 29
3 | 建筑及设备系统节能 | 围护结构、供暖空调系统 采光和照明、其他用能设备 | 20
4 | 节约用水 | 节水器具、用水计量、节水管理 | 9
5 | 绿色消费 | 绿色采购、绿色消费行为规范、资源循环利用 | 7
6 | 附加评价单元 | 太阳能光热利用、太阳能光伏发电利用、浅层地能利用、非传统水源利用、节能和新能源汽车、合同能源管理、餐厨垃圾资源利用、能耗监测 | 10
框架 ——6大评价单元，29个评价项目 ——3个加“★”项 ——总分110分

## Slide 5
总分：110分
  基础评价单元：100分
  附加评价单元：10分
合格判断
  评价总得分应当≥85分
  任一加“★”的评价项目总分不得为0分
  ☆所有示范单位要按照评价标准进行自评，并填报《节约型公共机构示范单位评价验收打分表》，要求数据完整，没有遗漏。
  ——加“★”项为否定性指标，节约型公共机构 示范单位强制执行，如得0分不合格。
评分规则

## Slide 6: 1 能源资源消耗指标

## Slide 7: 能源资源消耗指标
三、人均水资源消耗指标
一、单位建筑面积能源消耗指标
二、人均能源消耗指标
能耗
指标

## Slide 8
评价依据：依据评价上一个自然年度本省（区、市）同类型公共机构能源消耗平均值进行判定。
即：能耗量与全省同类型公共机构能耗平均值进行比较

## Slide 9: 2014年各类型公共机构能源资源消耗平均值

## Slide 10
1.单位建筑面积能源消耗指标（7分）
单位建筑面积能源消耗指标（千克标准煤/平方米·年）=（年度能源消耗总量—公务用车用油量）/建筑面积（理解：建筑物不存在油耗）
其中年度能源消耗总量采用开展评价前12个月的累计数据；（2014年8月至2015年7月，共计12个月）
公共机构能源消耗平均值采用开展评价前一个自然年度的数据。

## Slide 11
※单位建筑面积能源消耗指标≤0.9×平均值，得7分；
※0.9×平均值＜单位建筑面积能源消耗指标≤平均值，得6分；
※平均值＜单位建筑面积能源消耗指标≤1.1×平均值，得5分；
※1.1×平均值＜单位建筑面积能源消耗指标≤1.2×平均值，得4分；
※单位建筑面积能源消耗指标>1.2×平均值的，得0分；

## Slide 12
2.人均能源消耗指标（7分）
人均能源消耗指标（千克标准煤/平方米·年） =
年度能源消耗总量/用能人数
※人均能源消耗指标≤0.9×平均值，得7分；
※ 0.9×平均值＜人均能源消耗指标≤平均值，得6分；
※平均值＜人均能源消耗指标≤1.1×平均值，得5分；
※ 1.1×平均值＜人均能源消耗指标≤1.2×平均值，得4分；
※人均能源消耗指标＞1.2×平均值的，得0分
评分要求：在本省（区、市）同类型公共机构中能源利用效率较高，两项共计14分。
备注：根据本单位实际，查询对应同类型公共机构平均值进行比较。

## Slide 13
评价依据
被评为本地区节水型单位，得7分；
否则依据评价上一个自然年度本省（区、市）同类型公共机构水资源消耗平均值进行判定：
人均水资源消耗指标（吨/人·年）
=年度能源消耗总量/用水人数

## Slide 14
※人均水资源消耗指标≤0.9×平均值，得7分；
※0.9×平均值＜人均水资源消耗指标≤平均值，得6分；
※平均值＜人均水资源消耗指标≤1.1×平均值，得5分；
※1.1×平均值＜人均水资源消耗指标≤1.2×平均值，得4分；
※人均水资源消耗指标＞1.2×平均值，得0分
评分要求：在本省（区、市）同类型公共机构中水资源利用效率较高，总分7分。

## Slide 15
评价依据
1.对于纳入“万家企业节能低碳行动”的公共机构，按照下列标准评分：
符合《国家发展改革委办公厅关于印发万家企业节能目标责任考核实施方案的通知》（发改办环资〔2012〕1923号）的各项要求，且近两年年度的考核等级为完成以上等级的，得14分；否则得0分。
查阅国家发展改革委2012年第10号公告，附件中明确了各地区“万家企业节能低碳行动”企业名单及节能量目标。
备注：我省第二批26家示范单位均未纳入“万家企业”

## Slide 16
2.其他公共机构，按照以下标准评分：
完成近两年的年度节约能源资源目标的，得14分；否则得0分。
考核2013年、2014年年度节约能源资源目标完成情况，根据省机关事务管理局每年年初印发的工作安排，其中： 2013年要求人均能源消耗和人均水耗下降4%，单位建筑面积能耗下降3.2%。2014年要求人均能源消耗和人均水耗下降3.2%，单位建筑面积能耗下降2.5%。
评分要求：完成近两年的年度节约能源资源目标，共14分。（每完成一个年度节能目标，得7分）

## Slide 17: “十二五”期间各年度节能任务指标

## Slide 18
1、在计算单位建筑面积能源消耗指标与人均能源消耗指标时，都需要把能耗数据折算为标准煤进行计算。
能耗折算标准煤计算
各类能源标煤折算系数表
2、注意：按照“折算系数表”换算的标煤数据单位为 吨标煤（tce）,与平均值进行比较时，需要把 吨标煤（tce）转换为 千克标煤（kgce）。即 1 tce = 1000 kgce 。

## Slide 19: 四、各类能源标煤折算系数表
电力
D = d × 1.229（参考折标系数）
D —— 电力折算标煤耗量（吨）
d —— 用电量（万千瓦时）
G = g ×10.74122
G —— 汽油折算标煤耗量（吨）
g —— 汽油消耗量（万升）
柴油
C = c ×12.53106
C —— 柴油折算标煤耗量（吨）
c —— 柴油消耗量（万升）
汽油

## Slide 20
天然气
R = r × 13.3（参考折标系数）
R —— 天然气折算标煤耗量（吨）
r —— 天然气消耗量（万立方米）
原煤
M = m × 0.7143（参考折标系数）
M ——电力折算标煤耗量（吨）
m —— 原煤耗量（吨）
注意单位：
1、以上算式折算出的标煤耗量均为
吨标煤 （tce），不要忘了换算为 千克标煤 （kgce）。1 tce=1000 kgce
2、注意计算时各类能源的单位，如 万千瓦时、万升、万立方米等，根据需要，自行转换后再代入算式计算。

## Slide 21: 2 管理制度与实施

## Slide 22
评价依据
1）明确负责节约能源资源工作的管理机构和工作职责，得1.5分；
明确具体负责部门负责这项工作，不一定因此而成立一个单独的机构。
2）设置能源资源管理岗位，得0.5分
必须设置一个岗位负责具体的能耗统计、宣传培训等具体工作。
评分要求：明确负责节约能源资源工作的管理机构和工作职责，设置能源资源管理岗位。共２分。
2.1 管理机构

## Slide 23
评价依据
1）制定近两年的年度节约能源资源实施方案，明确节约能源资源目标，得1分；
只制定1年的实施方案，或者实施方案内容中没有明确节约能源资源目标的，都不得分。（方案中一定要明确节能目标，依照省管理局每年下达的任务指标进行制定。）
2）建立目标责任制并进行表彰奖励，得1分；
建立了目标责任制并进行了表彰，但未给予奖励的，此处可以得分。
2.2 管理制度

## Slide 24: “十二五”期间各年度节能任务指标

## Slide 25
3）制定能源资源消耗统计、定额管理、节水、节能、资源循环利用，以及用能设备设施节能操作规程等节约能源资源的管理制度，制定1项得0.5分，累计最高得2分；
（节水、节电、节油、节约办公用品等四项制度较为容易制定）
制定4项及以上节约能源资源的管理制度，得2分。
4）管理制度实施情况良好，视实施力度和效果记分，满分2分。
现场实际评估，一定程度上增强了灵活性，给予了初评验收组自由量裁权，注意把握好评价尺度。
评分要求：制定并实施合理的节约能源资源规章制度。共6分。
2.2 管理制度

## Slide 26
评价依据
1）实现能源资源消耗分户计量，得0.5分；
针对合署办公的公共机构，对每个公共机构的能源资源消耗分别进行计量，但如果是多个单位在同一楼层混合交叉办公，分户计量投资成本及难度很大时，对其不做要求。
2.3 能源计量

## Slide 27
2）对用电进行分项计量，包括对中央空调用电、动力用电、照明用电、数据中心机房等主要用途分项计量，得1.5分。
评分要求：根据用能种类、用能系统合理实行能源分类、分项计量。共2分。
2.3 能源计量

## Slide 28
评价依据
1）专人负责能源资源消耗统计和分析，得0.5分；
明确具体负责人员。
2）有2年以上的能源资源消耗统计台账，得1分；
今年考核评价时，要求单位有从2013年开始的能源资源消耗统计台账。（备注：尽可能地收集与能耗消费支出有关的票据，要求统计数据与票据数据一致）
3）按季度进行能源资源消耗数据分析，得1分；
要求对上述2013年开始的能源资源消耗统计台账按季度进行数据分析。（备注：按季度分析时，可简要进行数据比较，及时发现问题，提出改进措施。）
2.4 能源资源消耗统计、分析和公示

## Slide 29
4）根据上级公共机构节能管理部门要求，近两年来定期报送能源资源消耗状况，数据真实、完整，得2分；
由各级公共机构节能管理部门核定所属区域中创建单位的相关情况。
5）定期公示能源资源消耗情况，得0.5分
内部公示或网络公示都可以，需提供相关文件或者图片证明材料。
评分要求：专人负责能源资源消耗统计和分析；建立能源资源消耗统计台账；定期报送能源资源消耗状况，数据真实、完整；定期公示能源资源消耗情况。共5分。
2.4 能源资源消耗统计、分析和公示

## Slide 30
能源审计是发现不合理用能的有效手段，简单的能源审计可以由公共机构运行管理人员自行开展。
评价依据
1）近两年进行过一次能源审计，得0.5分；
2013年以来进行过一次能源审计。能源审计可以由专业机构开展，也可以由内部相关技术支撑人员做的审计，如，部分高校可由高校中的专业院系进行能源审计。
2.5 能源审计

## Slide 31
2）根据能源审计结论，制定合理的节能改造方案并实施效果良好，得0.5分。
根据能源审计结论，可以对部分用能系统进行改造或者通过一些管理手段促进节能，不要求对能源审计结论中的所有内容都实施，仅实施部分改进措施也符合要求。
评分要求：定期开展能源审计，并根据能源审计结论，制定技术上可行、经济上合理的节能改造方案并实施。共1分。
4.2.5 能源审计

## Slide 32
评价依据
1）重点用能设备、系统的操作岗位配备专业技术人员，得1分；
2）建立详细的用能设备、设施台账，得1分；
3）近两年的用能系统运行和巡视检查记录档案齐全，得1分；
指从2013年以来的运行记录，只有1年运行记录的，不得分。
4）用能系统定期维护保养，有相应记录，得1分
评分要求：重点用能设备、系统的操作岗位配备专业技术人员；建立详细的用能设备、设施台账和系统运行记录档案；加强重点用能设备、系统的运行调节、维护保养、巡视检查。共4分。
2.6 用能设备运行管理

## Slide 33
评价依据
已进行公务用车改革的，得5分，否则按照以下标准评分：
1）严格执行公务用车配备管理制度，得1.5分；
超标、超编配备公务用车的不得分。
2）规范公务用车使用管理①，制定公务用车节能驾驶规范②，实行单车能耗核算③，建立统计台账④，得2分；
本条共考察了4个方面，其中每满足一个方面的内容，得0.5分。
2.7 公务用车管理

## Slide 34
3）按照相关规定淘汰高耗能、高污染老旧汽车的，得1.5分。
现场检查时，确定单位内不存在高耗能、高污染老旧汽车即可得分。
评分要求：严格执行公务用车配备管理制度；淘汰高耗能、高污染的老旧汽车。共5分。
2.7 公务用车管理

## Slide 35
评价依据
1）开展各种形式的节能宣传，视宣传力度和效果情况记分，满分1.5分；
2）积极配合参与公共机构节能主管部门开展的节能宣传周等活动，得1分；
2.8 宣传培训

## Slide 36
3）近两年每年组织能源管理和运行人员进行2次以上节能岗位培训，得1分；
包括参加公共机构节能管理部门组织的相关培训。
4）近两年每年组织1次以上面向干部职工的节能知识培训或讲座，得0.5分
由单位自己组织开展的节能知识培训或讲座，可以是现场培训讲座，也可是网络培训讲座，需提供相关证明材料。
评分要求：定期组织开展节约能源资源宣传和培训活动；对能源管理和运行人员进行节能岗位培训。共4分。
（备注：注意收集宣传培训资料，包括内部通知文件，影像图片资料等。）
2.8 宣传培训

## Slide 37: 3 建筑及设备系统节能

## Slide 38
评价依据
严寒和寒冷地区，按照以下标准评分：
建筑围护结构（外墙、屋面、外窗）热工性能符合国家和地方建筑节能强制性标准，得6分；经论证不具备改造条件的既有建筑，不存在外墙面空鼓、脱落、破损等严重影响节能的现象，得3分。
由于公共机构中一些旧建筑，当时的热工设计要求不能满足现在的节能设计标准，需要进行围护结构节能改造。经过改造的建筑，围护结构热工性能应符合现行标准要求；不具备改造条件的建筑，应对严重影响节能的部位进行局部维修。
3.1 围护结构

## Slide 39
其他地区，按照以下标准评分：
1）建筑围护结构（外墙、屋面、外窗）热工性能符合国家和地方建筑节能强制性标准，得5分；经论证不具备改造条件的既有建筑，不存在外墙面空鼓、脱落、破损等严重影响节能的现象，得2.5分；
2）采取必要、合理的遮阳措施，得1分
评分要求：建筑物外墙、屋面、外窗的热工性能符合国家和地方建筑节能强制性标准要求；采取必要的遮阳措施。共6分。
备注：我省按照其他地区标准进行评分。
3.1 围护结构

## Slide 41
当建筑所处城市属于温和地区时，应判断该城市的气象条件与表4.2.1中的哪个城市最接近，围护结构的热工性能应符合那个城市所属气候分区的规定。

## Slide 42
评价依据
1）采用合理的热源方式，并配备必要的计量和调控装置，得2.5分；
对于实行集中供热的，应当配备供热系统调控装置、供热计量装置，否则此款得1分；
除符合《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005规定的条件外，不得采用电热锅炉、电热水器作为直接采暖和空气调节系统的热源，否则此款得0分；
☆我省公共机构均无供暖设施的，本款可直接得2.5分。
3.2 供暖空调系统

## Slide 43
2）采用合理的制冷方式，并配备制冷系统调控装置和室内温度调控装置，得2.5分；
对于采用制冷机组的，机组性能系数应符合节能标准要求，否则此款得0分；
对于采用分体空调的，能效等级应达到3级以上，否则此款得0分；
若无供冷设施的，本款得2.5分
评分要求：采用合理的冷热源方式，并配备必要的计量和调控装置。共5分。
3.2 供暖空调系统

## Slide 44
空调能效标识

## Slide 45
评价依据
1）采取充分利用自然采光的措施，得0.5分；
2）高效照明光源使用率达到100%，得2分；
备注：照明灯具节能等级为T8、T5、LED均可。
3）公共场所合理采用分时分区控制、声光感应控制等智能控制措施，得1分；
4）严格控制室外景观照明使用时间，得0.5分
评分要求：充分利用自然采光；使用高效节能照明灯具；公共场所合理采用智能控制措施；严格控制室外景观照明使用时间。共4分。
3.3 采光和照明

## Slide 46
评价依据
1）配电、电梯、水泵等主要用能设备未使用国家明令淘汰的用能产品设备，得1分；
2）办公电器、通风机、变压器、电热水器等主要用能设备使用能效等级为3级以上的产品，得2分；
3）变压器负荷率在合理范围，三相负荷平衡分配，得1分；
4）采用抑制谐波的措施，得1分
评分要求：主要用能系统不得使用国家明令淘汰的用能产品、设备和能效等级为3级（含）以下的产品；积极采用高效节能设备和节能技术。共5分。
3.4 其他用能设备

## Slide 47: 4 节约用水

## Slide 48
评价依据
节水型生活用水器具使用率100%，得3分
建设部2002年发布的《节水型生活用水器具》CJ164-2002中有详细的说明。
评分要求：使用节水型器具。共3分。
4.1 节水器具

## Slide 49
评价依据
给水系统应设置以下计量水表：
1）设置用水单位引入管用水计量总表，得0.2分；
2）设置单体建筑引入管计量水表，得0.4分；
3）供暖系统、冷却塔、厨房、公共浴室、游泳池、中水贮水池等特殊部位用水的补水管上设置计量水表，每设置一项得0.2分，最高得0.4分。
如果单位里仅有一处特殊部位用水且已设置水表，得0.4分；如果单位中有两处及以上特殊用水部位，则每设置一项得0.2分，最高得0.4分。
评分要求：根据用水系统合理设置计量水表。共1分。
4.2 用水计量

## Slide 50
评价依据
1）近五年进行了水平衡测试，得2分；
2）对供水系统进行定期检查维护，记录完整，得1分；
3）供水管线、设施漏失率≤4%，得0.5分；
备注：水平衡测试可向当地水务部门或者具有相应资质的专业机构寻求技术支持与帮助。
4.3 节水管理

## Slide 51
4）绿化采用高效浇灌方式，得0.5分；
5）铺设透水地面或地面采取透水措施的，得0.5分；
6）公共用水场所张贴节约用水提醒标识，得0.5分
评分要求：采取有效节水管理措施，并取得良好节水效果。共5分。
4.3 节水管理

## Slide 53: 5 绿色消费

## Slide 54
评价依据
严格执行国家有关强制采购或优先采购节能产品和技术的规定，采购列入《节能产品政府采购清单》的产品，得2分 。
根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔２００７〕５１号）规定，中华人民共和国财政部、国家发展和改革委员会将定期对“节能产品政府采购清单”进行调整。
在财政部网站、中国政府采购网、国家发展改革委
网站、中国质量认证中心网站进行公示。
评分要求：严格执行国家有关强制采购或
优先采购节能产品的有关规定。共2分。
5.1 绿色采购

## Slide 55
评价依据
1）制定绿色消费行为规范，得0.5分；（参照范例制定）
2）严格落实国务院关于室内空调温度设定标准要求，得0.5分；即“夏季室内空调温度设置不得低于26℃。”
3）设置计算机、打印机等用能设备节电提醒标识和空调温度设定提醒标识，得0.5分；
4）食堂设置节约粮食、文明就餐的提醒标识，得0.5分；
5）使用再生纸等再生办公用品，得0.5分；
6）减少使用纸杯、一次性餐具等一次性用品，得0.5分；
7）采取鼓励公共交通、公用自行车等低碳出行方式的措施，得0.5分。
评分要求：制定绿色消费行为规范，推行节约行为模式。共3.5分。
5.2 绿色消费行为规范

## Slide 57
评价依据
1）对废纸、废旧电子产品、危险废弃物等主要废旧商品进行分类回收，得0.5分；
2）回收的废旧商品交由相应资质的企业进行回收处理的，得1分
评分要求：对废纸、废塑料、危险废弃物等主要废旧商品进行回收，并交由有资质的企业进行科学环保处理。共1.5分。
5.3 资源循环利用

## Slide 58: 6 附加评价单元

## Slide 59
评价依据
1）太阳能资源三类以上地区，应用太阳能热水系统，得0.6分；
2）太阳能热水系统产生的热水量不低于生活热水总用量的10%，得0.2分；
3）太阳能热水系统投资回收期小于5年，得0.2分 。
评分要求：在太阳能资源丰富地区积极使用太阳能热水系统，经济性和节能效果显著。共1分。
6.1 太阳能光热利用
Notes: 我国太阳能资源分为：Ⅰ资源丰富带，Ⅱ资源较富带，Ⅲ资源一般带，Ⅳ资源贫乏带（不适宜应用）。
太阳能热水系统投资较高，当产热水量低于生活热水总量10%时，系统经济性较差。

## Slide 60
——太阳能热水系统投资较高，当产热水量低于生活热水总量10%时，系统经济性较差
——我国太阳能资源分为：
  Ⅰ资源丰富带 Ⅱ资源较富带 Ⅲ资源一般带 Ⅳ资源贫乏带
  可参照太阳能供热采暖工程技术规范GB50495中附录B中的有关数据判断所属太阳能资源区。
4.6.1 太阳能光热利用

## Slide 61
评价依据
1）太阳能资源三类以上地区，应用太阳能光伏发电系统，得0.6分；
2）太阳能光伏发电系统发电量不低于建筑总用电量的2%，得0.2分；
3）太阳能光伏发电系统投资回收期小于12年，得0.2分
评分要求：在太阳能资源丰富地区使用太阳能光伏发电系统，经济性和节能效果明显。共1分。
6.2 太阳能光伏发电利用

## Slide 62
评价依据
1）在适宜利用浅层地能的地区设置了浅层地能利用系统，得0.5分；
2）浅层地能利用系统投资回收期小于5年，得0.5分；
地下水源热泵的地下水换热系统必须采取可靠回灌措施，并不得对地下水源造成浪费和污染，否则此评价项目得0分。
评分要求：在适宜利用浅层地能的地区设置了浅层地能利用系统，经济性和节能效果显著。共1分。
6.3 浅层地能利用

## Slide 63
评价依据
合理使用雨水或中水等非传统水源利用技术，得1分。
评分要求：合理使用雨水、中水等非传统水源利用技术。共1分。
6.4 非传统水源利用

## Slide 64
评价依据
公务用车使用了节能和新能源汽车，得1分 。
评分要求：优先选用低能耗、低污染、使用清洁能源的车辆。共1分。
6.5 节能和新能源汽车

## Slide 65
评价依据
采用合同能源管理方式进行能源管理或节能改造，得3.5分
评分要求：采用合同能源管理方式进行能源管理或节能改造。共3.5分。
6.6 合同能源管理

## Slide 66
评价依据
1）对餐厨垃圾设置单独回收装置的，得0.25分；
鉴于此处为附加评价项目，因此如果单位中没有食堂，无需进行餐厨垃圾资源利用的，不得分。
2）采取就地资源化利用措施或交由规范的回收体系处理的，得0.25分
评分要求：推进餐厨垃圾资源利用。共0.5分。
6.7 餐厨垃圾资源利用

## Slide 67
评价依据
设置能耗监测系统，对能源消耗状况进行实时监测，得1分 。
评分要求：对能源消耗状况进行实时监测。共1分。
6.8 能耗监测

## Slide 68
☆所有示范单位要按照评价标准进行自评，并填报《节约型公共机构示范单位评价验收打分表》，要求数据完整，没有遗漏。

## Slide 69
联系方式：海南省机关事务管理局 公共机构节能管理处 高俊 18789598433、65380298、hainanjnb@163.com